## Slide 1
发动机电子控制器
同行评审
复杂驱动软件
第十八研究室

## Slide 2
内 容 | CONTENTS
01
软件概述
软件基本情况
软件设计决策
软件体系结构
02
研制过程中的主要问题及解决措施
03
后续开发计划

## Slide 3
软件概述：基本情况
当前版本：V1.00
适配的产品阶段：A样件
交付软件内容：
  主处理器端源代码
  eTPU端源代码
  示例工程文件
复杂驱动软件
01
PWM输出功能
02
发动机转速输出功能
03
频率量输入功能
04
燃油喷射功能
05
曲轴凸轮采集与同步功能
06
轨压采集功能
07
DPSI通信协议（电源芯片及部分燃油芯片）
01
IO电路的BIT功能
02
燃油喷射序列的有效性检测功能
03
发动机相位同步相关故障检测及异常处理功能
04
燃油芯片的DSPI通信协议
05
Bootloader软件
Delivery
Developing
作为原型系统，为应用软件提供eTPU开发平台，提供各个接口需求的基础功能，尚未包含故障检测及异常处理相关功能。

## Slide 4
软件概述：设计决策
部署于e200z4处理单元
通过全局变量与周期任务函数实现与应用软件的直接数据交互
01. e200z4端业务逻辑
02. eTPU端业务逻辑
03.应用软件接口
部署于e200z4处理单元
在SCM数据及应用软件要求的数据之间进行格式转换及异常检测
通过HSR与eTPU进行交互
部署于eTPU处理单元
eTPU线程
跳变检测及波形输出

## Slide 5
软件概述：体系结构
02
01
01
02

## Slide 6
研制过程中的主要问题及解决措施
01
02
03
原因分析
与燃油芯片的DSPI通信无法收到回复数据。
通过使用逻辑分析仪检测总线数据，发现燃油芯片对应DSPI总线上无通信。经排查发现燃油芯片的DSPI总线片选设置与实际硬件电路设计不符。
对代码进行修改，将函数dspiBInit中的 DSPI_B.MCR.B.PCSIS0的值由0修改为1。
解决措施
原因分析
当先设计的实现机制为在定时中断中周期性采集轨压信号，当eTPU判断到达指定时机后，返回对应周期的采集值，导致数据采集时刻与指定时机存在偏差。
将轨压信号的采集机制修改为当eTPU判断到达指定时机后触发中断，在中断中采集轨压信号。
解决措施
轨压信号为周期性采集，造成数据更新滞后，影响控制精度。
原因分析
软件设计中缺少当信号丢失时的转速处理过程。
添加并实现当传感器信号丢失时将对应转速置0的处理策略。
解决措施
当关闭曲轴信号或凸轮轴信号时，对应的曲轴转速或凸轮轴转速不为0。

## Slide 7
后续计划

## Slide 8
THANKS FOR YOUR ATTENTION
感谢您的帮助与支持
航空工业计算所